Департамент Digital Planet - оборудование для рекламы нового поколения

ШИРОКОФОРМАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рулонный УФ принтер  Maxima INNO UV 3,2 метра

Широкоформатный УФ принтер Maxima INNO UV — предназначен для печати больших форматов в интерьерном качестве.

Конструктивные особенности оборудования позволяют печатать действительно на высоких скоростях, в режиме полной загрузки в высоком качестве. Печать на любом рулонном материале (бумага, холст, текстиль, винил, армированный полиэтилен, и др.).

Высокоскоростная рулонная печать  до 240 м.кв./час (в 1 проход CMYK+CMYK)

Разрешение печати:  720 х 1440 dpi

Ширина печати: 320 см

Технические характеристики Maxima INNO UV Roll to Roll

- Пьезоэлектрические печатающие головки Konica Minolta 1024 (Япония), с размером капли 14pl, расположенные в шахматном порядке. Встроенная система контроля температуры.

- Разрешение печати: до 720 х 1440 dpi (реальное)

- Печать УФ-отверждаемыми чернилами

- Варианты конфигурации: CMYK (4 головы); CMYK+CMYK (8 голов); CMYK+CMYK+ 2White (10 голов), максимальное количество голов — 16

- Три технологии формирования изображения при проходе головок: в четкий край; размытый край; волна. Великолепная печать деталей, плашек.

- Ширина печати: 320 см

- Автоматическая система подачи и подмотки рулонных материалов

- Производительность: от 35 до 240 м² в час (для комплектации CMYK+CMYK)

- Растровый процессор: PhotoPrint 6. Интуитивно понятный интерфейс

- 2 УФ лампы (www.uvintegration.com) c регулировкой мощности.

Срок службы лампы — 1500 часов (статистика).

- Система сушки и подогрева материала: 4-х зонная система

- Сервопривод каретки произведен компанией Panasonic

- Скорость, качество и надежность работы блока головок (каретка) обеспечивается применением в принтере высококачественной шариковой направляющей HIWIN

- Материалы: любые рулонные

- Новейшая оптоволоконная система передачи данных

- Габариты: 4,5 м х 1,04 м х 1,35 м

- Электропитание: 110В/220В, 50/60 Гц

- Вес, кг: 550

Производительность  (головы KM 1024)

| Конфигурация | 1 проход | 2 прохода | 4 прохода | 8 проходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMYK | 120 | 60 | 30 | 15 |
| CMYK+CMYK | 240 | 120 | 60 | 30 |
| Режим печати | «черновой» | Наружная печать | Интерьерная печать | Высокое качество печати |

Себестоимость печати 1 м². 35-40 рублей

Преимущества УФ печати:

- Интерьерная реклама в помещении

- Не нужно времени для сушки материала

- Устойчивость оттиска к различным погодным явлениям

- Насыщенность цветов и великолепная цветопередача при печати на Бэклите

- Возможность печатать на широком спектре различных материалов

- Более реалистичные цвета

- Увеличенный срок службы принтера (практически исключен процесс засора сопел)

- Экологичность

Гарантийный период 12 месяцев.

Наличие на складе всех необходимых ресурсных зап. частей и расходных материалов

В стоимость оборудования входит: пуско-наладочные работы, построение нескольких профилей, обучение оператора.